Blankett 1

# Kartläggning av risker med kemikalier (riskbedömning)

Lokal / verksamhet:…Verkstan……..Deltagare:…Olle Silver,  Anna Neon…………….Datum:……12/11 -03…Sida:…1…....

| Plats/maskin/ arbetsmoment | Kemisk produkt/ kemiskt ämne | Risk med kemiskt ämne1 | Hantering med risk för exponering2 | Bedömning3 | Förslag till åtgärd/ kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golvstädning | Renare än rent | Kan torka ut hud | Doppar händerna när skurduk sköljs. Städning görs fyra timmar/dag | 2 | Gå över till torr metod (mikrofibermopp) |
| Blandning av tvättlösning, golvstäd | Renare än rent | Frätskador (koncentrat) | Risk för spill och olyckor | 2 | Torr metod (se ovan) alternativt doserpump |
| Sprutmålning | Superfärg, typ B (20 olika kulörer) | Farligt att andas in. Brandrisk | Risk för statisk uppladdning | 2 | Undersök om utrustning är jordad samt om det finns risk för att statisk elektricitet uppstår i kläder och skor. |
| Underhåll, svetsning som görs dagligen | Svetsrök | Farligt att andas in | Svetsning speciellt om utsug inte används | 3 | Utred möjliga åtgärder samt behov av mätning. Tillsvidare ska andningsskydd användas |
| Reparation, limning som görs varje dag | Superlim ABZ999 (härdande, epoxi) | Hudirriterande, allergirisk | Risk för lim på fingrarna | 3 | Undersök om det går att byta lim. Tillsvidare ska handskar användas. Kont-rollera vad som krävs enligt härdplastföreskrifterna. |
| Kemikalieförråd | Många olika kemikalier (lista över kemikalier bifogas) |  |  | 1 | Speciellt farliga ämnen förvaras redan i låst skåp. Rutinerna fungerar bra – det är rent. |
| Automatsvarv/-fräs | Skärvätska, vegetabilisk, 5% i vatten |  |  | 1 | Automatmaskin. Ovanligt med störningar; liten risk |

# Footnotes

1 Beskriv vilka effekter de kemiska ämnena kan ha. Beskrivningen behöver inte vara detaljerad, om det är svårt att få fram uppgifterna från märkning eller säkerhetsdatablad.

2 Beskriv vilken hantering som innebär att man kan komma i kontakt med ämnet, d v s andas in, komma i hudkontakt med eller få ämnet i munnen

3 Bedöm hur stor risken är. 1 = låg risk, i princip acceptabelt, 2 = förhöjd risk som bör utredas närmare och troligen åtgärdas, 3 = hög risk som kräver direkta åtgärder, se vidare Vägledning för riskbedömning. Om ni bedömer att risken är låg =1, behöver ni bara fylla i kolumn 1 Plats/maskin/arbetsmoment och 2 Kemisk produkt/kemiskt ämne. Om ni vill, kan ni skriva in en kommentar i sista kolumnen.

# Text boxes

EXEMPEL